## Slide 1
接口技术
主讲：胡迪青
Email：hudq024@mail.hust.edu.cn
QQ ：121374333
Tel ：15327191496

## Slide 2: 第3章 总线技术
本章主要内容
总线的组成和作用
总线的性能参数
总线的结构
总线的分类及层次化
总线传输操作过程
总线的标准
典型总线简介
AXI4和Wishbone总线规范

## Slide 3: 3.1 总线的作用与组成
微机体系结构的重要组成部分
系统中传递各类信息的通道
系统中各模块间的物理接口
数据总线
地址总线
控制总线
电源线和地线
作用
组成

## Slide 4: 3.2 总线的性能参数
反映总线工作速率（f）
数据总线的位数（w）
总线上可传输的数据总量（BW）
总线传输率＝（总线宽度÷8位）×总线频率
同步、异步、半同步

## Slide 5: 3.2 总线的性能参数
地址线和数据线能共用一条物理线，如PCI总线
数据线、控制线和地址线的总和
如传输方式、设备配置方式、中断分配和仲裁方式等
一般采用“可连接的扩增电路的数量”来表示

## Slide 6: 3.3 总线的结构
单级总线结构
双级总线结构
多级总线结构

## Slide 7: 3.4 总线的分类及层次化
片内总线：AMBA片内总线标准
系统总线：三总线，板级总线
局部总线：PCI总线
外部总线：UART、I2C、SPI、USB等

## Slide 8: 3.5 总线传输操作过程
总线传输：在主控器（如CPU、DMA控制器等）控制下通过各级总线进行的信息传送操作（数据读写）。
总线完成一次数据传输操作，一般经过四个阶段：
  申请与仲裁阶段
  寻址阶段
  传输阶段
  结束阶段

## Slide 9: 3.5.1 总线仲裁
菊花链式串行总线仲裁
集中式并行总线仲裁
能够获得总线控制权，并发起信息传送的设备

## Slide 10: 3.5.2 总线时序
同步定时：信息传送由公共时钟控制，总线中包含时钟线。
地址周期
写数据周期
读数据周期

## Slide 11: 3.5.2 总线时序
异步定时：信息传送的每一个操作都是由源或目的特定信号的跳变所确定，总线上每一个事件的发生取决于前一个事件的发生。

## Slide 12: 3.5.2 总线时序
半同步定时：总线上各操作之间的时间间隔可以变化，但仅允许为公共时钟周期的整数倍。信号的出现、采样和结束仍以公共时钟为基准。

## Slide 13: 3.5.3 常见的总线操作
读操作（read）
写操作（write）
读修改写操作（read-modify-write）
写后读操作（read-after-write）
块操作（block）等。

## Slide 14: 3.6 总线标准
总线标准：微机系统的各成员之间利用总线进行信息传输时应遵守的协议和规范。包括硬件和软件两个方面，例如：总线性能参数，信号系统、电气特性、机械物理特性等一系列规定。
内部总线标准：如ISA、PCI、AMBA等
外部总线标准：如RS-232C/RS-485、USB等

## Slide 15: 3.7 典型总线
3.7.1 ISA总线
ISA总线在多级总线结构中的作用
    早期ISA总线作为16位微机系统的系统总线，现代微机系统中作为本地或用户总线。
    PCI高速总线出现后ISA总线作为用户总线连接一些低速设备。
    在现代微机系统中，ISA总线还在使用，只是不用做系统总线了，而用于低速设备，处在总线层次结构中的最底层。

## Slide 16: 3.7.1 ISA总线
ISA总线的插槽

## Slide 17: 3.7.1 ISA总线
ISA总线的信号线：ISA总线标准共有98根信号线，分别是地址线、数据线、控制线、时钟和电源线。主要信号线定义如下表所示。
信号线名称 | 功能定义
SA0～SA19(出) | 地址线，传输20位地址
SD0～SD15(双向) | 数据线 传输16位数据
AEN(出) | 地址允许 AEN=1 DMA传输；AEN=0，非DMA传输
IOR(出) | I/O读命令
IOW(出) | I/O写命令
SMEMR(出) | 存储器读命令
SMEMW(出) | 存储器写命令

## Slide 18: 3.7.1 ISA总线
接上表
信号线名称 | 功能定义
MEMCS16(出) | 16位存储器片选信号
I/OCS16(出) | 16位I/O设备片选信号
SBHE(出) | 总线高字节允许信号
IRQ2～IRQ7(入) | INTR中断请求线，连到主中断控制器
IRQ10～IRQ15(入) | INTR中断请求线，连到从中断控制器
DRQ1～DRQ3(入) | DMA请求线,连到主DMA控制器
DRQ5 ～DRQ7(入) | DMA请求线,连到从DMA控制器
DACK1~DACK3(出) | 主DMA控制器回答信号,表示进入DMA周期
DACK5~DACK7(出) | 从DMA控制器回答信号,表示进入DMA周期
MASTER(入) | 请求占用总线，由有主控能力的I/O设备卡驱动

## Slide 19: 3.7.1 ISA总线
接上表
信号线名称 | 功能定义
RSTDRV(出) | 系统复位信号,复位和初始化接口和I/O设备
I/OCHCK(出) | I/O 通道检查信号，当I/O奇偶校验错时，产生NMI中断
I/OCHRDY(入) | I/O 通道就绪信号，当该信号变低，请求插入等待状态周期
OWS (入) | 零等待状态信号，该信号为低电平时，无需插入等待周期
OSC/CLK(入) | 时钟
±12V、±5V (入) | 电源

## Slide 20: 3.7.1 ISA总线
总线时序（存储器访问）

## Slide 21: 3.7.1 ISA总线
总线时序（I/O访问）

## Slide 22: 3.7.1 ISA总线
ISA总线的特点
特点
支持16MB存储器地址的寻址能力和64KB I/O端口地址的访问能力
支持8位和16位数据读/写能力
支持15级外部硬件中断处理和7级DMA传输能力
支持8/16 I/O、存储器读/写周期，中断周期和DMA周期

## Slide 23: 3.7.2 PCI 总线
PCI（Peripheral Component Interconnect）的含义是外围器件互连。
随着PCI总线技术的不断发展，继PCI总线之后又有PCI-X总线和PCI Expres总线。
采用分离事物处理方式，大幅度地提高了总线的利用率。
PCI Expres 总线
基于串行差动传输、高带宽、点对点的总线技术，适用于高速设备。
PCI-X 总线

## Slide 24: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的插槽
外
内
A1
B1
B49
B52
B62
A49
A52
A62
77.48
1.19
1.27
单位：mm

## Slide 25: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的主要特点
特点
独立于微处理器
多总线共存
支持突发（Burst）传输
支持即插即用
支持三类地址空间访问

## Slide 26: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的信号线
  主设备（master）和从设备（slave）
      取得了总线控制权的设备称为主设备。
      被主设备选中进行数据交换的设备称为从设备。
  必须信号线和可选信号线
      对于必须信号线，主设备有49条，从设备有47条。
      对于可选信号线，有51条，主要用于64位扩展、中断请求、高速缓存支持等。

## Slide 27: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的信号线
  地址和数据信号（PCI32）
      地址周期：当FRAME#有效时的第1个时钟，AD[31:00]上传输的是地址信号。
      数据周期：当IRDY#和TRDY#同时有效时，AD[31:00]上传输的为数据信号。
      地址周期，C/BE这4条线上传输的是总线命令（代码）。
      数据周期，它们传输的是字节允许信号，用来指定在整个数据期中，AD[31:00]上哪些字节为有效数据。
AD[31:00] | 地址和数据复用的输入/输出信号， 分为地址期和数据期
C/BE #[03:00] | 总线命令和字节允许复用信号

## Slide 28: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的信号线
  接口控制信号
FRAME# | 帧周期信号，由当前主设备驱动，表示一次传输的开始和持续。
IRDY# | 主设备准备好信号
TRDY# | 从设备准备好信号
IDSEL IN | 初始化设备选择信号
DEVSEL# | 设备选择信号

## Slide 29: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线的信号线
  仲裁信号
  中断信号
REQ# | 总线占用请求信号。
GNT# | 总线占用允许信号
PCI有4条中断线，分别是INTA#、INTB#、INTC#、INTD# 。
中断信号是电平触发，低电平有效。
单功能设备只有一条中断线，并且只能使用INTA#，多功能设备最多可以使用4条中断线。

## Slide 30: 3.7.2 PCI 总线
总线时序

## Slide 31: 3.7.2 PCI 总线
三种地址空间
PCI配置空间：PCI设备和PCI功能专用的地址空间
地址空间类型 | 寻址范围 | 寻址宽度 | 位置
I/O地址空间 | 4G 字节 | 字节 | I/O端口
内存地址空间 | 1G 双字节 | 双字节 | 存储器
配置地址空间 | 64个双字节 | 双字节 | PCI的配置寄存器
作用
分配给PCI设备，存放必要的配置信息
实现设备的即插即用
建立本地用户总线与PCI总线资源的映射关系

## Slide 32: 3.7.2 PCI 总线
PCI设备
    PCI设备是能够理解PCI协议和支持标准的PCI操作，并且拥有由PCI-SIG（外围部件互连专业组）分配的唯一固定的厂商标志码的各类设备。
    PCI设备可以通过设备自带的总线桥直接挂到PCI总线，包括PCI总线上的PCI器件和PCI插槽上的PCI卡。
    PCI功能是一个PCI物理设备可能包含的具有独立功能的逻辑设备，一个PCI设备可包含1~8个PCI功能。若是单功能设备，则无PCI设备与PCI功能的区别，就统称PCI设备。
    PCI规范要求对每个PCI功能都配备一个256字节的配置空间。

## Slide 33: 3.7.2 PCI 总线
PCI设备配置空间的格式：每个PCI设备都有64个双字的配置空间。开头16个双字成为PCI设备的配置空间头区域，分为三类。
  0类：用于定义标准PCI设备
  1类：用于定义PCI-PCI桥
  2类：用于PCI-CardBus桥

## Slide 34: 3.7.2 PCI 总线
配置空间的功能
  设备地址映射功能
  扩展的ROM基址寄存器，用来将PCI设备的扩展ROM映射到系统存储器空间。
  设备中断处理功能

## Slide 35: 3.7.2 PCI 总线
总线仲裁机制
    采用中央仲裁方案：每个主设备都设有自己的总线占用请求线REQ#和总线占用允许线GNT#，系统中设立一个中央仲裁电路，想得到总线控制权的主设备都要发出各自的请求，由中央仲裁电路进行裁决。
    PCI总线的仲裁是“隐含的”，即一次仲裁可以在上一次访问期间完成，使得仲裁的具体实现不必占用PCI总线周期；但是，如果总线处于空闲状态，仲裁就不一定采用隐含方式。

## Slide 36: 3.7.2 PCI 总线
PCI总线仲裁的基本规则
    若GNT#信号无效而FRAME#有效时，当前的数据传输合法、且能继续进行；
    如果总线不处在空闲状态，则一个GNT#信号无效与下一个GNT#信号有效之间必须有一个延迟时钟，否则在AD线和PAR线上会出现时序竞争；
    当FRAME#无效时，为了响应更高优先级主设备的占用请求，可以在任意时刻置GNT#和REQ#无效；若总线占有者在GNT#和REQ#设置后，在处于空闲状态16个PCI时钟后还没有开始数据传输，则仲裁机构可以在此后的任意时刻移去GNT#信号，以便服务于一个更高优先级的设备。

## Slide 37: 3.7.3 AMBA总线
AMBA（Advanced Microcontroller Bus Architecture）总线是ARM研发的，它提供的一种特殊的机制可以将RISC处理器集成在其他IP核和外设中。
AMBA最初定义了三种总线
  AHB（Advanced High-Performance Bus）：即AMBA高性能总线，用于高性能、高数据吞吐部件，如CPU、DMA、DSP之间的连接。
  ASB（Advanced System Bus）：即MBA系统总线，用来作处理器与外设之间的互连，已经被AHB取代。
  APB（Advanced Peripheral Bus）：即AMBA外设总线，系统的低速外部设备提供低功耗的简易互连。

## Slide 38: 3.7.3 AMBA总线
系统总线和外设总线之间的桥接器提供AHB/ASB部件与APB部件之间的访问代理与缓冲
处理器和其它主设备/从设备都是可以替换的
单级总线结构，但是可采用多种总线

## Slide 39: 3.7.3 AMBA总线
AMBA 1.0
  ASB 和 APB
AMBA 2.0
  AHB，ASB和APB
  采用多路选择器结构来减少时序问题
AMBA 3.0
  AMBA Advanced eXtensible Interface（AXI）
AMBA 4.0
  增加了三个新接口协议：AXI4 有助于最大化性能和能效、AXI4-Lite 和AXI4-Stream是 FPGA 中实现的理想选择。

## Slide 40: 3.7.3 AMBA总线

## Slide 41: 3.7.3 AMBA总线
AMBA总线协议最大的特点
  与工艺无关
  没有定义电气特性
  仅在时钟周期级定义时序（提取时序参数依赖所采用的工艺和工作频率）

## Slide 42: 3.7.4 TileLink总线
TileLink是近几年由伯克利孕育的芯片初创公司SiFive提出的一种全新的芯片级总线互连标准，允许多个主设备(masters)以支持一致性的存储器映射(memory-mapped)方式访问存储器和其他从端(slave)。
TileLink的设计目标，是为SoC提供一个具有低延迟和高吞吐率传输的高速、可扩展的片上互连方式，来连接通用多处理器、协处理器、加速器、DMA以及各类简单或复杂的设备。

## Slide 43: 3.7.4 TileLink总线
TileLink是一个协议框架，设计为多个缓存一致性策略的基板。其目的是将通信网络的设计和缓存控制器的实现与一致性协议本身的设计分离开来。
  免费开放的紧耦合、低延迟的 SoC 总线
  为 RISC-V 设计，也支持其他 ISAs
  提供物理寻址(physically addressed)、共享主存(shared-memory)的系统
  可用于建立可扩展的、层次化结构的和点对点的网络
  为任意数量的缓存或非缓存主设备提供一致性的访问
  支持从单一简单外设到高吞吐量的复杂多外设的所有通讯需求

## Slide 44: 3.7.4 TileLink总线
TileLink还具备以下特性：
  Cache一致性的内存共享系统，支持在该总线协议上实现常见的一致性协议
  对任何遵守该协议的SoC系统来说，可验证确保无死锁
  使用乱序的并发操作以提高吞吐率
  使用完全解耦的通讯接口，有利于插入寄存器来优化时序
  总线宽度的透明自适应
  突发传输序列的自动分割
  针对功耗优化的信号译码

## Slide 45: 3.8 AXI4总线规范
AXI4是一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。它的地址/控制和数据相互是分离的，支持不对齐的数据传输；在突发传输中，只需要首地址；并支持乱序访问。
AXI4高性能协议的特点
  单向通道体系结构：信息流只以单方向传输，简化时钟域间的桥接，减少门数量；当信号经过复杂的片上系统时，减少延时。
  支持多项数据交换：通过并行执行突发操作，极大地提高了数据吞吐能力，可在更短的时间内完成任务，在满足高性能要求的同时，又减少了功耗。
  独立的地址和数据通道：地址和数据通道分开，能对每一个通道进行单独优化，可以根据需要控制时序通道，将时钟频率提到最高，并将延时降到最低。

## Slide 46: 3.8 AXI4总线规范
5个通道独立进行读/写传输

## Slide 47: 3.8 AXI4总线规范
互连和接口的结构

## Slide 48: 3.8 AXI4总线规范
全局信号

## Slide 49: 3.8 AXI4总线规范
写地址通道信号

## Slide 50: 3.8 AXI4总线规范
写数据通道信号

## Slide 51: 3.8 AXI4总线规范
写响应通道信号

## Slide 52: 3.8 AXI4总线规范
读地址通道信号

## Slide 53: 3.8 AXI4总线规范
读数据通道信号

## Slide 54: 3.8 AXI4总线规范
握手机制
  AXI4采用的是一种READY、VALID握手通信机制，即主从模块进行数据通信前，先根据操作对各所用到的数据、地址通道进行握手；
  主要操作包括传输发送者A等到传输接受者B的READY信号后，A将数据与VALID信号同时发送给B。

## Slide 55: 3.8 AXI4总线规范
总线时序：单数据写

## Slide 56: 3.8 AXI4总线规范
总线时序：多数据写

## Slide 57: 3.8 AXI4总线规范
总线时序：单数据读

## Slide 58: 3.8 AXI4总线规范
总线时序：多数据读

## Slide 59: 3.8 AXI4总线规范
突发传输时只需送一次地址
  主设备提供突发传输的起始地址
  从设备需要根据突发传输类型自动生成剩下的地址
  突发传输类型有：FIXED，INCR，WRAP
    固定式突发读写是指地址是固定的，每一次传输的地址都不变。这样的突发式读写是重复的对一个相同的位置进行存取。
    增值式突发读写是指每一次读写的地址都比上一次的地址增加一个固定的值。
    包装式突发读写跟增值式突发读写类似。包装式突发读写的地址是包数据的低地址当到达一个包边界。

## Slide 60: 3.8 AXI4总线规范
连续传输请求（Multiple Outstanding Requests）
  主设备端：发送能力  主设备生成连续传输请求
  从设备端：接收能力  从设备响应连续传输请求
应用场合：DDR存储器访问

## Slide 61: 3.8 AXI4总线规范
连续传输请求

## Slide 62: 3.8 AXI4总线规范
连续传输请求顺序：写操作

## Slide 63: 3.8 AXI4总线规范
连续传输请求顺序：读操作

## Slide 64: 3.8 AXI4总线规范
总线仲裁：固定优先级

## Slide 65: 3.8 AXI4总线规范
总线仲裁：Round-Robin

## Slide 66: 3.8 AXI4总线规范
混合式总线仲裁
  Round Robin + 固定优先级

## Slide 67: 3.8 AXI4总线规范
混合式总线仲裁
  LRG（ Least Recently Granted）

## Slide 68: 3.9 Wishbone总线规范
Wishbone由Silicore公司提出，目前由OpenCores组织维护。
Wishbone是一个真正开放和免费的规范。因此，OpenCores上的免费的IP核，大多数都采用Wishbone标准。
Wishbone的优势除开放、免费、拥有众多免费IP核外，还有简单、灵活、轻量的特点，特别适合大型IP内部的小型IP之间的互联。

## Slide 69: 3.9 Wishbone总线规范
Wishbone总线规范除了具有片上总线规范都具有的基本的特点外，还包括：
  支持点到点、共享总线、十字交叉和基于交换结构的互联。
  支持典型的数据操作，包括：单次读/写操作、块读/写操作，读改写。
  最快情况下一个时钟周期可完成一次操作，操作的结束方式包括：成功、错误和重试。
  允许从设备进行部分地址解码，有利于减少地址译码逻辑，提高地址译码速度。
  支持用户定义的标签，用于为地址、数据总线提供额外的信息（如奇偶校验）和为总线周期提供额外的信息（如中断向量、缓存控制操作的类型等）。

## Slide 70: 3.9 Wishbone总线规范
接口信号定义：
  所有的Wishbone接口信号都是高电平有效
  所有的Wishbone接口信号都以_I或者_O结束；_I表示输入，_O表示输出。
  （）表示该信号为总线信号。
接口信号功能描述
  CLK_O/CLK_I：时钟信号
  RST_O/RST_I： 同步复位信号，高电平有效。

## Slide 71: 3.9 Wishbone总线规范
接口信号功能描述
  DAT_O()/DAT_I()：主设备和从设备的之间的数据信号，数据可以由主设备传送给从设备，也可以由从设备传送给主设备。Wishbone规定数据总线的最大宽度为64位。
  ADR_O(n…m)/ADR_I(n…m)：地址信号，主设备输出地址到从设备。n取决于IP核的地址宽度，m取决于数据总线DAT_O()/DAT_I()的宽度和粒度。
  WE_O/WE_I：写使能信号，代表当前周期中进行的操作是写操作还是读操作。“1”代表写，“0”代表读。
  CYC_O/CYC_I：总线周期信号，有效时代表一个主设备请求总线使用权或者正在占有总线，但是不一定正在进行总线操作（是否正在进行总线操作取决于选通信号STB_O/STB_I是否有效）。在一次总线操作过程中必须持续有效。

## Slide 72: 3.9 Wishbone总线规范
接口信号功能描述
  STB_O/STB_I：选通信号，有效时代表主设备发起一次总线操作。
  SEL_O()/SEL_I()：有效数据总线选择信号，标识当前操作中数据总线上哪些比特是有效的，以总线粒度为单位。
  LOCK_O/LOCK_I：有效时代表本次总线操作是不可打断的。
  ACK_O/ACK_I、ERR_O/ERR_I、RTY_O/RTY_I：主从设备间的操作结束方式信号。ACK表示成功，ERR表示错误，RTY表示重试。
  GNT_O()/GNT_I：主设备可以占用总线。GNT_O()是仲裁器输出的允许信号，一般有多个；而对于一个主设备，其允许信号输入GNT_I却只有一个。

## Slide 73: 3.9 Wishbone总线规范
接口信号功能描述
  TGD_O/TGD_I()：数据标签，用于传送关于数据总线的额外信息如奇偶校验信息、时间戳信息等。
  TGA_O()/TGA_I()：地址标签，用于传送关于地址总线的额外信息如地址总线奇偶校验信息、存储器保护信息等。
  TGC_O/TGC_I()：总线周期标签，用于传送关于当前总线周期所进行操作的描述如操作类型（包括单次操作、块操作、读改写操作）、中断应答类型、缓存操作类型等。
  Wishbone只规定了TGD_O/TGD_I、TGA_O()/TGA_I()和TGC_O/TGC_I()的接口时序，具体含义由用户定义。

## Slide 74: 3.9 Wishbone总线规范
点到点互联

## Slide 75: 3.9 Wishbone总线规范
共享总线方式互联
数据流方式互联

## Slide 76: 3.9 Wishbone总线规范
十字交叉方式互联

## Slide 77: 3.9 Wishbone总线规范
握手协议
  当主设备准备好，它将STB_O信号置高。STB_O信号一直为高，直到从设备通过置高ACK_O、ERR_O、RTY_O对本次操作发起响应。
  对于从设备，STB_I和CYC_I同时为高时，才能发起对主设备的响应。

## Slide 78: 3.9 Wishbone总线规范
总线时序：单次读操作

## Slide 79: 3.9 Wishbone总线规范
总线时序：单次写操作

## Slide 80: 3.9 Wishbone总线规范
总线时序：块读操作

## Slide 81: 3.9 Wishbone总线规范
总线时序：块写操作

## Slide 82: 3.9 Wishbone总线规范
总线时序：读改写（RMW）操作

## Slide 83: 3.9 Wishbone总线规范
遵守Wishbone规范的IP的文档中必须写明：
  该IP所遵守的Wishbone规范的版本
  接口的类型：主设备接口还是从设备接口
  如果主设备支持RTY_I/ERR_I，必须给出当RTY_I/ERR_I有效时，设备是如何响应的；如果从设备支持RTY_O/ERR_O，必须给出从设备在什么条件下才能置高RTY_O/ERR_O。
  如果接口支持标签，必须给出标签名字、类型和标签的使用方法。
  接口的数据总线粒度、宽度，地址总线宽度。
  数据组织方式是大端还是小端
  数据的传输顺序
  对CLK_I的要求，包括对频率的要求、对边沿的要求，对门控时钟的要求。

## Slide 84: 3.9 Wishbone总线规范
总线仲裁
  所有的主设备通过置高CYC_O信号向仲裁器请求使用总线
  仲裁器根据用户自定义的优先级算法确定哪个主设备可以使用总线
  仲裁器的输出信号GNT0~GNTN对应N个不同的主设备
  GNT0~GNTN用于选择器的选择输入端，以选择各主设备和从设备对应的输入信号。
  优先级算法最常用的是Round Robin和固定优先级相结合

## Slide 85: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB总线一开始主要是作为系统高速总线使用，适用于高性能、低功耗的系统设计；但是，因为AXI4总线作为高速总线的优势更加明显，目前AHB反而被用在相对低速的系统设计中。
为了便于用于支持简单的数据传输，对AHB协议做了简化设计，定义了AHB-Lite协议。
目前AHB-Lite协议多用在低性能需求的MCU处理器中，也多用在片上存储器（on-chip memory）或者一些低带宽需求定位外设接口设计。

## Slide 86: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB总线结构

## Slide 87: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线结构
  AHB-Lite是对AHB协议的精简，支持单个master的数据传输，在一对多的设计中可以通过Decoder对master的地址解码选择对应的slave通路。

## Slide 88: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线master接口信号
AHB-Lite总线slave接口信号

## Slide 89: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线时序
    读操作
    写操作

## Slide 90: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线时序
    读操作
    写操作

## Slide 91: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线时序
    连续读操作

## Slide 92: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线应用实例

## Slide 93: 3.10 AHB-Lite总线规范
AHB-Lite总线应用实例